云南省建设工程二级造价工程师考试造价实务模拟试卷

（土建专业）

姓名：                                 考号：

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 | 核分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阅卷人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

重要提示：

1.本科目为主观题科目考核，请考生用蓝、黑色墨水的钢笔、圆珠笔或碳素笔将作答内容书写在试卷各题目对应位置。以其他书写工具作答或不在题目对应位置作答的内容为无效内容，相应得分按零分计算成绩；

2.题目中“我省现行建设工程造价管理有关规定”是指截止至2020年9月。

3.为便于计算，题目中的人工、材料、机械除明确给出单价外，均按照《云南省2013版建设工程造价计价依据》中所列单价计算。

4.试题题目细目名称中“（）”表示作答只针对“（）”内标明的区域或构件。

试题一(本题20分，主要考核工程识图和工程量清单列项的基本方法)

背景：我省某单位拟建一栋服务用房，部分设计施工图如本试卷附图所示。

给定条件：本工程混凝土均使用商品混凝土，弃土运距1km，原场地自然地坪标高同图纸中设计室外地面标高。

问题：请根据附图所示设计情况和本题给定条件，在下表的空白格或下划横线上补充填写相应内容，完成本题表格中工程量清单细目编制工作。

| 序号 | 工程量清单细目编制 | 单位 |
| --- | --- | --- |
|  | 细目编码 | 细目名称 | 细目特征 |  |
| 1 |  | 挖基础土方 （带型基础） | 土壤类别： 基础类型 ： 垫层底宽： 挖土深度： 弃土运距 ： |  |
| 2 |  | 平毛石基础 | 石料种类： 基础深度 ： 基础类型 ： 砂浆强度等级 ： |  |
| 序号 | 工程量清单细目编制 | 单位 |
|  | 细目编码 | 细目名称 | 细目特征 |  |
| 3 |  | 砖地沟（厨房） | 沟截面净空尺寸： 垫层材料种类、厚度 ： 垫层混凝土强度等级 : 砖沟壁材料种类、厚度： 砌筑砂浆强度等级: |  |
| 4 |  | 屋面改性沥青卷材防水 | 找平层材料、厚度 ： 卷材品种、规格 ： 保护层材料厚度： |  |
| 5 |  | 块料墙面（外墙面砖） | 墙体类型 ： 底层厚度、砂浆配合比： 贴结层厚度、材料种类 ： 面层材料品种、规格： 缝宽： |  |

试题二(本题35分，主要考核工程识图和工程量计算请单及定额的基本技能)

背景：同试题一。

问题1.请依据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353—2005），计算该服务用房建筑面积（5分）。

问题2.请根据《云南省2013版建设工程造价计价依据》及我省现行建设工程造价管理有关规定，计算下表所列项目的工程量，填写“工程量”和“工程量计算式”栏，并结合设计图示和表中细目特征的内容选择适用的计价定额子目填写“定额编号”和“定额单位”，清单工程量小数点位数按相关规范，定额工程量结果取两位小数（30分）。

注：为方便计算，不要求计算混凝土天沟两端堵头的工程量及计价适用定额子目。

| 序号 | 细目编码 | 细目名称 | 细目特征 | 单位 | 工程量计算式 | 工程量 | 对应的消耗量定额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量计算式 | 工程量 |
| 1 |  | 现浇混凝土钢筋（独立基础） | 1.钢筋种类、规 格：HPB235，φ10以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 基础梁 | 1.梁底标高 梁截面 ：240mm×300mm 2.混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求 ：商品混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 天沟 | 1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土拌和料要求: 商品混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 细目编码 | 细目名称 | 细目特征 | 单位 | 工程量计算式 | 工程量 | 对应的消耗量定额 |
|  |  |  |  |  |  |  | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量计算式 | 工程量 |
| 4 |  | 陶瓷地砖块料楼地面（厨房） | 1.垫层材料种类、厚 度 ：C10混凝土100mm厚 2. 结合层厚度、砂浆 配合比：1:2.5水泥砂浆20mm厚 3.面层材料品种、规 格：600mm×600mm防滑地砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 块料墙面（厨房） | 1.墙体类型 :砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比1:3水泥砂浆打底13mm厚 3.贴结层厚度、材料种类1:2水泥砂浆8mm厚 4.面层材料品种：200mm×300mm内墙面砖 4.缝宽：密缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 塑料制品天棚吊顶（厨房） | 1.吊顶形式 : 平顶 2.龙骨类型、种类、规格、中距 :不上人型U50系列轻钢龙骨中距1200mm 3.面层材料品种规格：空腹PVC扣板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

试题三(本题35分，主要考查编制工程量清单计价方法及工料分析的基本技能)

背景：某住宅楼桩基础工程设计采用振动沉管灌注C20混凝土桩，桩总数为340颗（其中包括试桩2棵），单桩设计桩长为16m（包括桩尖长度650mm)，设计桩径为450mm。

给定条件：1.桩身灌注用混凝土采用现场搅拌。

- C30预制桩尖为采购成品，供至施工现场。

- 工程现场土壤符合《云南省建筑工程消耗量定额》桩基础工程分部规定     二级土的指标。

- 材料价格：

C30预制桩尖单价：按暂定价75元/个计算；

现浇桩身用C20混凝土材料价：332元/m3;

其余人工、材料、机械价格均按《2013版建设工程造价计价依据》计算。

问题1.请根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《2013版建设工程造价计价依据》及我省现行建设工程造价管理有关规定（不包括综合人工工日单价调整的规定），结合给定条件，计算相应工程量，补充完成本题表格中工程量清单细目编制工作(10分）。

| 序号 | 工程量清单细目编制 | 单位 | 工程量计算式 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 细目编码 | 细目名称 | 细目特征 |  |  |  |
| 1 | 010201003001 | 振动沉管灌注混凝土桩（打试桩） | 土壤级别： 单桩长度： 设计桩径： 成孔工艺： 混凝土强度： 桩尖混凝土强度： | 根 |  |  |
| 2 | 010201003002 | 振动沉管灌注混凝土桩 | 1.土壤级别： 2.单桩长度： 3.设计桩径： 4.成孔工艺： 5.混凝土强度： 6.桩尖混凝土强度： | m |  |  |

问题2 .请根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《2013版建设工程造价计价依据》及我省现行建设工程造价管理有关规定计算以下项目的综合单价（①预制桩尖按材料暂定价计入综合单价；②不要求计算风险费）。（15分）

| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| --- |
| 工程名称 | 某住宅楼 |
| 细目编码 |  | 细目名称 | 振动沉管灌注混凝土桩（打试桩）） | 计量单位 | 根 |
| 清单综合单价组成明细 |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费 |
| 人工单价 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| （ ）元/工日 | 未计价材料费 |  |
| 清单项目综合单价 | 1682.12 |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | （现浇桩身灌注用）C20混凝土 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预制桩尖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |
|  | 材料费小计 |  |

问题3. 假定该桩基工程进行至还剩余153根工程桩未施工时，我省建设工程造价管理部门发布了人工单价的调整文件，该文件规定，自文件发布之日起对综合人工及机械人工的工日单价进行调整，假定本工程中对文件发布之日以后完成的工作量进行调整。请根据题目给定条件，计算该桩基工程可调整价格的工日数量是多少（要求列写计算过程）。（10分）。

试题四(本题25分，主要考查措施费用计算方法及工程拦标价计费相关知识)

背景：昆明市区某现浇框架结构综合办公楼共7层，总建筑面积8650平米，层高3米，室外地坪标高-0.30米，檐高21.3米。建设方委托造价咨询公司进行工程量清单拦标价编制，现已完成了全部工程的分部分项工程费用及部分措施费的计算。

给定条件：

- 已完成工作的计算结果如下表

分部分项工程费及部分措施费计算情况

| 序号 | 计算 代码 | 费用名称 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 清单分部分项合计 | 6245300.32 |  |
| 1.1 | B | 清单人工费合计 | 1124154.47 |  |
| 1.2 | C | 清单机械费合计 | 95209.31 |  |
| 2 | D | 措施费 | ---- |  |
| 2.1 | E | 模板与支撑 | 344499.23 | 包括管理费和利润 |
| 2.2 | F | 脚手架 | 138883.70 | 包括管理费和利润 |

2.招标文件要求：①屋面防水工程拟由专业单位进行分包，暂按21万元以专业暂估价列入拦标价，在项目实施中，另行协商确定造价。②因项目地质情况较为复杂，为应对可能发生地基处理事项，工程造价中须按分部分项清单合价的5%考虑预留金，在项目实施过程中，按实际发生工作内容据实进行计量支付。

3.拦标价编制中，考虑的垂直运输机械为塔式起重机（80kN·m）一台，塔吊基础采用固定式基础。

4.本题作答中不考虑分部分项工程费中含土石方工程、桩基础工程及内装修工程。

问题1.请根据《云南省建设工程措施项目计价办法》，按题目给定条件计算下面表格所列的措施费用，结果取小数点后两位。（10分）。

| 序号 | 定额编号 | 措施项目名称 | 定额单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费合价 | 材料费合价 | 机械费合价 | 管理费+利润 | 小计 | 代码 |
| 1. |  | 大机安拆及进退场 |  |  |  |  |  |  |  | G |
| 1.1 |  | 塔式起重机固定式基础 |  |  |  |  |  |  |  | H |
| 1.2 |  | 塔式起重机安装拆卸费用 |  |  |  |  |  |  |  | I |
| 1.3 |  | 塔式起重机场外运输费用 |  |  |  |  |  |  |  | J |
| 2 |  | 垂直运输机械 |  |  |  |  |  |  |  | K |

问题2.请根据《云南建筑工程消耗量定额》将下列措施表中未填写的措施费计算公式及金额填写进入表内，结果取小数点后两位。（5分）（表中----格内不填写）

措施费用汇总表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 代码 | 金额 | 计算式（可用代码填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护、文明施工、临时设施费 | 项 | L |  |  |
| 2 | 夜间施工费 | 项 | ----- | ----- | ----- |
| 3 | 二次搬运费 | 项 | ----- | ----- | ----- |
| 4 | 其他（冬雨季施工、定位复测、生产工具用具使用等） | 项 | M |  |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 项 | G |  |  |
| 6 | 模板与支撑 | 项 | E | 344499.27 | ----- |
| 7 | 脚手架 | 项 | F | 138883.70 | ----- |
| 8 | 已完工程及设备保护 | 项 | ----- | ----- | ----- |
| 9 | 施工排水、降水 | 项 | ----- | ----- | ----- |
| 10 | 垂直运输机械 | 项 | K |  |  |
|  | 措施费合计 |  | D |  |  |

问题3.根据上述计算及表格填写《工程拦标价汇总表》金额及计算公式，计税系数按3.41%计取，结果取小数点后两位。（10分）

| 工程拦标价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：昆明市某综合办公楼 |  |  |
| 序号 | 名称 | 代码 | 金额（万元） | 计算式（可用代码填写） |
| 1 | 分部分项工程 | A |  | ----- |
| 1.1 | 人工费 | B |  | ----- |
| 1.2 | 机械费 | C |  | ----- |
| 2 | 措施项目 | D |  | ----- |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | L |  | ----- |
| 3 | 其他项目 | M |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | N |  | ----- |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | O |  | ----- |
| 3.3 | 其中：计日工 | ----- | ----- | ----- |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | ----- | ----- | ----- |
| 4 | 规费 | P |  |  |
| 4.1 | 工程排污费 | ----- | ----- | ----- |
| 4.2 | 社会保障及住房公积金 | Q |  |  |
| 4.3 | 危险作业意外伤害保险费 | R |  |  |
| 5 | 税金 | S |  |  |
| 拦标价合计 |  |  |  |

试题五（本题15分，主要考查合同价款调整及对保修费用的处理的相关知识）

背景：云南省某县城新建办公楼建筑面积为1806m2。项目进行了工程量清单计价方式的招投标，并以《建筑工程施工合同（示范文本）》（GF0201-1999）为基础签订了固定总价合同，约定合同价款为2064330元，包干范围为施工图内所有工作内容。

在施工过程中发生以下事件：

事件一：全省安全大检查前，建设方要求施工方按国家有关安全生产规定在施工区域各通道口设置安全防护措施及警示牌，产生费用3652元。

事件二：原施工图中包括室外散水，在散水施工前，为达到庭院景观效果，设计单位通知取消散水。经查对计算，原拦标价中散水造价为12694元；原投标报价中散水造价为11694元。

问题1 请根据我省现行建设工程造价管理有关规定，结合以上给定条件，逐项分析两事件对合同价款的影响，并计算该工程结算总价款 。（10分）

问题2  该项目竣工验收并核定结算后，根据合同约定，建设方扣留了工程质量保修金。在保修期内发生了两起事件：一是由于用户在承重墙上开洞过大，引起相邻墙体开裂，施工方接到建设方通知后，积极赶到现场进行了处理，发生费用8500元；二是房屋地漏、下水管等多处渗水，经检查确定原因是施工中未按要求做细部防水处理，甲方多次通知施工方，施工方均未进行回应，建设方另行处理，发生费用2300元。请简要分析保修期内两事件应由哪方负责，在清退工程质量保修金时产生多少影响。（5分）

试题六（本题10分，本题主要考查造价指标的基本概念和应用）

背景：云南省某企业新建生产线项目分二期进行建设，目前一期工程已完成，正在进行二期工程的投资测算工作。

给定条件：一期工程主厂房建筑面积8545m2，各专业工程造价为：土建工程12390250元；装饰装修工程2136250元；给排水工程299075元；通风空调工程1281750元；电气工程1110850元；消防工程239260元。

【问题1】请根据给定条件计算一期主厂房的各专业工程单位造价指标填制下表。（3分）

| 已建工业厂房各专业工程平米造价计算表 |
| --- |
| 序号 | 专业工程名称 | 建筑面积（m2） | 工程造价（元） | 平米造价（元/m2） |
| 1 | 土建工程 | 8545 | 12390250 |  |
| 2 | 装饰装修工程 | 8545 | 2136250 |  |
| 3 | 给排水工程 | 8545 | 299075 |  |
| 4 | 通风空调工程 | 8545 | 1281750 |  |
| 5 | 电气工程 | 8545 | 1110850 |  |
| 6 | 消防工程 | 8545 | 239260 |  |

【问题2】现以一期主厂房造价指标为参照，采用类似工程法估算二期主厂房的造价总额：经查证分析，一期主厂房建设期和预测二期主厂房建设时，各专业工程的造价同比指数分别如下表所示，请据此计算二期主厂房工程估算总额，并将相应内容填入下表。（7分）

| 拟建主体厂房工程造价计算表 |
| --- |
| 序号 | 专业工程名称 | 建筑面积 （m2） | 一期造价指数 | 二期造价指数预测 | 平米造价 （元/m2） | 工程造价 （元） |
| 1 | 土建工程 | 13425 | 106 | 112 |  |  |
| 2 | 装饰装修工程 | 13425 | 103 | 105 |  |  |
| 3 | 给排水工程 | 13425 | 107 | 113 |  |  |
| 4 | 通风空调工程 | 13425 | 105 | 114 |  |  |
| 5 | 电气工程 | 13425 | 107 | 108 |  |  |
| 6 | 消防工程 | 13425 | 109 | 106 |  |  |
|  | 各专业工程合计 |  |  |  |  |  |

注：计算结果保留两位小数。